专注·专业·高效

竞 价 文 件

| 项目名称： | 云浮市云城区人民医院医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZX19YF00QY050 |
| 采 购 人： | 云浮市云城区人民医院 |

招标代理机构：云浮市众信招标代理有限公司

2019年8月14日

云浮市云城区人民医院医疗设备采购项目

## 竞价邀请函

云浮市众信招标代理有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受招标人的委托，就云浮市云城区人民医院医疗设备采购项目（项目编号：ZX19YF00QY050）所需的货物及服务采用竞价方式，接受合格的竞价人提交密封报价。详情请参见竞价文件。有关事项如下：

- 本竞价邀请函以及本项目竞价文件中所有时间均为24小时制北京时间；所有货币单位均为人民币元；所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目情况一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 | 合计 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光子治疗仪 | 1台 | 自合同签订之日起30日历天内 | 人民币12.5万元 | 人民币38.7万元 | 招标人指定地点 |
| 经颅磁治疗仪 | 1台 |  | 人民币9.8万元 |  |  |
| 痉挛肌低频治疗仪 | 1台 |  | 人民币1.2万元 |  |  |
| 医用冰箱 | 1台 |  | 人民币0.8万元 |  |  |
| 医用超声波清洗机(升降煮沸) | 1台 |  | 人民币4.9万元 |  |  |
| 医用纯水机 | 1台 |  | 人民币4.9万元 |  |  |
| 婴儿辐射保暖台 | 1台 |  | 人民币2.1万元 |  |  |
| 中频电疗仪 | 1台 |  | 人民币0.98万元 |  |  |
| 中医封包综合治疗仪 | 5套 |  | 人民币1.52万元 |  |  |

注：① 项目类型：货物类

② 竞价人须对本项目为单位的货物进行整体投标报价，任何只对其中一部分内容进行的投标报价都被视为无效投标报价。

- 合格的竞价人资格要求

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

  - 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

  - 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

  - 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

- 获取竞价文件的时间、地点、方式及竞价文件售价

  - 获取竞价文件时间：2019年8月15日-2019年8月21日，工作日9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

  - 获取竞价文件地点：云浮市云城区城北金山路89号翔盛大厦五楼（云浮市众信招标代理有限公司）

  - 获取竞价文件方式：（竞价人凭以下资料加盖单位公章购买竞价文件）

    - 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

    - 购买竞价文件经办人，需提供：

      - 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；

      - 经办人如是竞价人授权代表，需提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件；

  - 竞价文件售价：竞价文件每份人民币200.00元整，售后不退。

- 报价截止及竞价时间及地点

  - 递交报价文件时间：2019年8月23日09：30-10：00

  - 报价文件递交截止时间和竞价时间：2019年8月23日10：00

  - 竞价地点：云浮市云城区城北金山路89号翔盛大厦五楼（云浮市众信招标代理有限公司会议室）

- 本项目相关公告在代理机构网站（http://www.gdzxzb.com/）上发布。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 无论是否成交，各竞价人应自行承担所有参加本项目投标而发生的全部费用。

- 招标代理机构名称：云浮市众信招标代理有限公司

招标代理机构地点：云浮市云城区城北金山路89号翔盛大厦五楼

招标代理机构联系人：姚小姐

招标代理机构联系电话：0766-8816 389

招标代理机构传真：0766-8816 389

云浮市众信招标代理有限公司

二〇一九年八月十四日

## 竞 价 人 须  知

- 总   则

- 定义

  - 竞价人：系指符合竞价邀请函合格竞价人的准入资格规定和响应竞价文件要求、参加报价的竞价人。竞价人应当具备承担本次竞价内容的能力。

  - 招标代理机构：按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

- 适用范围

  - 参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定本须知。

  - 招标人、竞价人、招标代理机构及各方当事人适用本须知。

- 应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

- 资金来源：财政性资金。

- 合格的货物和服务

  - 竞价人提供的所有货物和服务，其质量、规格及技术等特征必须符合国家和该行业现行的规定，其来源地均须为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家和地区。

  - 所有进口货物均须为合法正当渠道进口、全新原厂生产的产品，在货物验收时，竞价人须提供有关的正常报关证明和产品出厂合格证明。（如适用）

  - 招标人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由竞价人自行承担。

  - 竞价人应保证本项目的报价货物、技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果竞价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在报价文件中附有相关证明文件。

- 通知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次竞价邀请函刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了竞价文件的竞价人，传真号码以竞价人的登记为准。竞价人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因竞价人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

- 竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归“云浮市众信招标代理有限公司”所有。

- 竞 价 文 件

- 竞价文件的组成

  - 竞价文件包括：

    - 竞价邀请函；

    - 竞价人须知；

    - 用户需求书；

    - 报价文件格式；

    - 根据竞价文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）。

- 竞价文件的补充和修改

  - 招标代理机构可以在发布竞价邀请函的媒体上以公告形式对竞价文件进行补充和修改，并书面通知各竞价人，视为有效送达，该补充和修改的内容将作为竞价文件的有效组成部分，竞价人收到补充和修改文件后，应当以书面形式确认，竞价人如无书面回函则被视为同意。

  - 对于竞价人澄清要求的回复，招标代理机构将视情况确定采用适当的方式予以澄清或书面形式予以答复，竞价人如无书面回函则视为同意，并有责任履行相应的义务。

  - 对于竞价人的澄清要求，招标代理机构在认为有必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给已购买竞价文件的所有竞价人，该澄清的内容将作为竞价文件的有效组成部分，竞价人收到澄清的内容后，应当以书面形式确认，竞价人如无书面回函则被视为同意。

- 报价文件的编制

- 报价文件的编写原则：

  - 报价文件和来往函件应用中文书写，竞价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

  - 竞价人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

  - 竞价人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消竞价人的投标报价资格，竞价人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目不接受电报、电话或传真形式的报价文件。

- 报价文件组成：详见《报价文件目录表》中报价文件组成。

- 报价文件的编写

  - 竞价人应仔细阅读竞价文件的所有内容，按竞价文件规定及要求的内容和格式编写，必须对竞价文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的报价文件，竞价人应对报价货物提供完整详细的技术说明，如竞价人对指定的技术要求不能完全响应，应在报价文件中清楚地注明。

  - 竞价人须对本项目的全部货物及服务进行整体投标报价，不能对部分内容进行选择性投标报价。任何只对其中一部分内容进行的投标报价都被视为无效报价。

  - 报价内容应包含：

    - 从中华人民共和国境内提供的货物须包含：

      - 报价产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项己交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

      - 其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

    - 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

      - 报价产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物从境外进口已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

      - 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

      - 其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

  - 竞价人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向招标人收取任何费用。

  - 竞价人应以人民币报价。开标时，报价文件中《报价一览表》内容与报价文件中明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 报价文件应一式5份（包括电子文本）：其中正本1份，副本3份，电子文本1份（电子文件要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）。纸质文件需注明“正本”和“副本”字样，并分别用信封封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。报价文件应由竞价人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。所有不完整的报价文件将被拒绝。

- 报价有效期

  - 报价文件报价截止日起算90日内有效。成交人的报价有效期与签订的本项目采购合同的有效期一致。

  - 在特殊情况下，在原报价有效期截止之前，招标人可在征得竞价人同意后适当延长报价有效期。竞价人可以拒绝招标人的这种要求。

- 报价文件的式样和签署

  - 竞价人应准备《报价文件的编制》中规定的文本数目。

  - 报价文件正本应用A4规格纸计算机打印，每一页报价文件均要求加盖竞价人公章，副本可以复印与正本具有同等法律效力。报价文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由竞价人法定代表人或其正式的授权代表签名并加盖单位公章。竞价人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在报价文件中。

  - 报价文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由竞价人法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖竞价人公章。

- 报价货币：报价产品均应以人民币报价。

- 报价文件的递交

- 报价文件的密封和标记

  - 竞价人应将报价文件用信封密封，并加盖竞价人公章。《报价一览表》须另备份一套，用信封密封后单独提交。

  - 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，招标代理机构概不负责，并将该文件退还给竞价人。

- 对报价文件投递的要求

  - 报价文件的递交须由竞价人和招标代理机构双方签名，并现场核对所交资料的份数，同时由招标代理机构审查所交资料。

  - 所有报价文件必须装在密封完好的信封，加盖报价单位公章。报价文件的正本和副本应分别封装，包装封面格式详见《报价文件包装封面参考》。

- 竞价时间、地点

- 报价文件递交时间、截止时间、竞价时间、地点详见竞价邀请函。

- 竞价人提交给招标代理机构的报价文件不得迟于竞价文件中规定的递交截止时间。

- 招标人和招标代理机构将拒绝接收在规定的递交截止时间后递交的任何报价文件。

- 竞价人授权代表须携带本人身份证及法定代表人授权委托书原件准时参加开标会议。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为；

  - 竞价人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付；

  - 因重大变故，采购任务取消。

- 竞价流程

- 报价文件的拆封和竞价过程：

  - 报价文件拆封在竞价文件规定的竞价时间公开进行，拆封地点为竞价文件中预先确定的竞价地点。

  - 报价文件拆封和公开演示由招标代理机构主持，所有竞价人授权代表参加。在投标截止时间后，由所有竞价人授权代表对全部报价文件的密封情况进行检查。招标代理机构将当众将竞价人名称、货物名称、投标报价，以及招标代理机构认为适当的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各竞价人授权代表及相关与会代表签名确认。（各竞价人应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

- 竞价评审的步骤及方法：

竞价小组由招标人代表组成。竞价小组将根据竞价文件的规定，对所有竞价人的报价文件进行初审，未能通过初审被认定为无效报价，具体条款如下：

  - 具备竞价文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

  - 报价函已提交并符合竞价文件要求的；

  - 竞价人按竞价文件要求缴纳报价保证金的；

  - 按照竞价文件规定要求签署、盖章且报价文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；

  - 报价未超过本项目采购预算的；

  - 按有关法律、法规、规章不属于报价无效的。

- 定标原则

  - 招标人参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，“在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”的评审方法确定成交供应商。

- 成交

  - 招标代理机构将成交结果在刊登本项目竞价邀请函的媒介上将发布成交公告。不在成交名单之列者即为未成交竞价人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交人应携带招标代理机构发出的成交通知书，在成交通知书发出30日内与招标人签订合同。

- 签约与服务费

- 成交人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

  - 成交人须向招标代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取成交通知书。

  - 根据“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知—发改价格〔2015〕299号”文，本项目成交供应商向采购代理机构缴纳招标代理服务费：RMB3000元（人民币叁仟元整）。

  - 招标代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

  - 交纳招标代理服务费账号：

户名：云浮市众信招标代理有限公司

开户行：广东新兴农村商业银行股份有限公司洞口支行

账号：8002 0000 0084 91058

- 签订采购合同

  - 成交人在收到《成交通知书》后，应按照竞价文件指定的时间、地点，派遣其竞价人授权代表与招标人签署合同。

## 用户需求书

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 | 合计 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光子治疗仪 | 1台 | 自合同签订之日起30日历天内 | 人民币12.5万元 | 人民币38.7万元 | 招标人指定地点 |
| 经颅磁治疗仪 | 1台 |  | 人民币9.8万元 |  |  |
| 痉挛肌低频治疗仪 | 1台 |  | 人民币1.2万元 |  |  |
| 医用冰箱 | 1台 |  | 人民币0.8万元 |  |  |
| 医用超声波清洗机(升降煮沸) | 1台 |  | 人民币4.9万元 |  |  |
| 医用纯水机 | 1台 |  | 人民币4.9万元 |  |  |
| 婴儿辐射保暖台 | 1台 |  | 人民币2.1万元 |  |  |
| 中频电疗仪 | 1台 |  | 人民币0.98万元 |  |  |
| 中医封包综合治疗仪 | 5套 |  | 人民币1.52万元 |  |  |

- 采购内容技术参数

| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光子治疗仪 | 产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛、对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式） 峰值波长：红光：640±10nm；蓝光：460±10nm ▲光功率密度（光源表面测量）：红光：≥1500mW/c㎡；蓝光：≥1500mW/c ▲温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃ ▲特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）：水膜温升≤3℃，光功率密度≥40 mW/cm2 ▲最大治疗深度≥10cm 光源聚光设计：透镜式 光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.4 ▲红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换 联网功能：支持联网功能，可选配工作站 ▲光功率稳定度：光功率变化率≤±3% 13）遮光装置：治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 14）能量调节方式：五级能量可调 15）照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 16）定时时间：可从0min~99min连续可调 17）操作面板：触摸屏、液晶显示 18）储物箱：具有储存配件的储物箱 19）治疗附件：可选配治疗附件 20）输入功率：200VA |
| 2 | 经颅磁治疗仪 | 经颅磁治疗仪主要利用人造磁场结合外加交变电磁场作用于人体的穴位治疗某些疾病的方法，主要适用于主要适用于缺血性脑血管疾病，神经病（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、小儿脑瘫等疾病治疗，脑损伤性疾病、缺血性血管疾病、脑损伤性疾病辅助治疗。 性能技术规格 ▲具有磁疗五个磁疗头刺激功能，磁疗帽≤五个治疗体，轻便无负重。 磁场频率：50Hz±2%， ▲强度：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-25mT 振幅：四档 0档：0 1档：10V±20% 2档：16V±20% 3档：27V±20% 振频：0-10HZ可调，步长1Hz ▲8种治疗模式，频率.强度.时间可调节.针对不同病症选择模式，可根据患者适应度进行个性化调节 时间：1-99min，开机默认20分钟，显示剩余治疗时间，倒计时有报警功能； ▲显示方式：10.0寸大屏幕触摸屏,具有锁屏功能。 ▲豪华推车式结构，可同时两位患者；独立操作界面互不干扰，便于移动，车轮可固定，方便患者治疗 产品通过IS09001/ISO13485质量体系认证及中国医疗器械质量认证中心CMD认证 产品具有实用新型专利、计算机软件著作权登记证书。 ▲制造商被评为中医诊疗设备生产示范基地，提供证明文件 环境温度：10℃-40℃； 相对温度：30%-75%； 大气压力：700hpa-1060hpa； 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz |
| 3 | 痉挛肌低频治疗仪 | 主要性能： 输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。 脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。 脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±30%。 延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。 输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。 定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。 误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。 输出直流分量：输出的直流分量应为零,允差小于1mA。 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。 |
| 4 | 医用冰箱 | 1.样式：立式。 2.容积：236L。 3.净重：63kg。 4.额定功率：254W。 5.耗电量：2.56kW.h/24h。 6.噪音值：48.6dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：风冷。 9.箱内温度：2℃～8℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽×深×高）：580×560×1785（mm）。 12.内部尺寸（宽×深×高）：500×420×1090（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.门体数量：1扇。 16.门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。 17.网架：4层，可调高度，浸塑材质。 18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.冷凝器：外挂式钢丝冷凝器。 20.蒸发器：风冷翅片式蒸发器。 21.制冷剂：采用绿色无氟制冷剂。 22.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 23.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 24.制冷系统：高效的制冷系统设计，实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定。 25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。 27.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 29.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式。 （3）标配远程报警接口； （4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 30.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常； （2）LED数码显示，便于观察； （3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （4）可调节的浸塑网架设计。 31.可选配件：温湿度记录仪。 32.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证； （7）CE认证。 33.售后质保：整机质保三年 |
| 5 | 医用超声波清洗机(升降煮沸) | 产品特点： 1.数量及容积：100L/台； 2.功能：热水浸泡，煮沸； 3.自动添加上油功能； 4.智能数显(温度、时间）； 5.自动升降式开门； 6.高低液位安全控制及故障自动检测报警系统； 7.采用触摸屏操作方式,操作简单。 技术参数： 1.外形尺寸：880×800×950mm 2.内槽尺寸：650×410×375mm 3.清洗容量：100L 4.洗篮尺寸：340×250×50mm 5.洗篮个数：3层6个 6.▲加热方式：电加热 7.加热功率：15KW 8.总功率：19KW 9. ▲开门方式：脚踏开盖 10.槽体材质：304不锈钢 11.温度：93℃热水 12.电源：AC380V 三相五线 13. ▲工作周期：15min（可自动设置） 14.进水管尺寸：3/4寸 15.排水管尺寸：1寸 16.微型热敏打印机 |
| 6 | 医用纯水机 | 1、适用范围:医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室。 2、工作电源:～220V，3N，50HZ。 3、功率:3KW。 4、进水要求:市政供水。 5、进水压力:0.2～0.35Mpa。 6、产水水质:脱盐率≥99.2％（约电导率≤15us/cm）。 7、细菌去除率:深层过滤，细菌去除率≥99%。 8、产水流量:500升/小时（标准温度25℃）。 9、操作方式:连续工作。 10、控制系统:微电脑控制系统，并通过液晶屏了解设备的运行的各项参数。 11、前处理装置:全自动前处理装置，实行再生、反洗、冲洗等工作完全自动化运行，无需人工帮助。 12、全自动膜冲洗功能:控制器的运行程序设置了每次开、停机冲洗，长时间连续运行间隔冲洗，长待机时间间隔冲洗和冲洗时间设置，各项冲洗时间全部在菜单中开放设置。 13、反渗透膜清洗技术:先进的反渗透膜清洗技术，RO反渗透膜保修期为两年。 14、自洁功能:具有自洁功能，用户自行设定，机器在夜晚或者不不工作的时候能够自行运行，清洁过滤装置。 15、安全装置:具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置。 16、符合标准:完全符合《YY0572-2005血液透析和和相关细聊用水》的标准要求和《WS310.1-2016消毒供应中心管理规范》中对清洗用水标准的要求。 17、安装方便:有多种型号并且容易安装，可根据用户的实际情况具体设计，满足医院各种需求 |
| 7 | 婴儿辐射保暖台 | 产品简介： 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能； 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 具有数据储存功能； 具有APGAR评分计时功能； 具有RS-232接口。 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ ▲输入功率：≤600VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：32℃～37.5℃ ▲肤温显示范围：5℃～65℃ 控温精度：≤0.5℃ ▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 床面温度均匀性：≤2℃ 辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动 婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 |
| 8 | 中频电疗仪 | 技术参数： 多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。 预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。 输出频率：低频调整范围：1/8-150HZ，中频载波范围：1-10KHZ。 输出波形：低频调制波/中频载波。 调制方式：连续调制/交替调制。 最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）。 输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A） 10、输出通道：两组4通道，可同步或异步工作。 11、存储容量： 24K字节，内存99个处方。 12、工作电压： 220V 50Hz，最大功率： 50W。 配置清单： 配件名称 规 格 数 量 中频主机 YK-2000B 1台 电源线 1条 电极输出线 4条 插针粘贴 60×90 2对 插针粘贴 45×60 2对 插针粘贴 40×40 2对 中频电疗仪说明书 1本 合格证 1份 保修卡 1份 中频电疗仪常用处方(多步程序疗法) 1份 中频电疗仪简单操作说明 1张 延时保险丝 T2AL250V 2个 |
| 9 | 中医封包综合治疗仪 | 输入电压和频率：AC100V～240V，47～63Hz 输出电压：DC24V（隔离） 额定输入功率：90VA+15% 治疗温度：38℃-48℃（温度可调） 远红外线波长：8um～15um 磁场强度：0.08mTX5（6） 部件名称 数量 A型控制器 1个 A型远红外线包 1个 保修卡 1份 合格证 1份 使用说明书 1本 |

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

- 成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

- 质保期及售后服务要求

- 质量保证期（简称“质保期”）为壹年，质保期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对采购人的服务通知，成交人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 安装、调试与验收

- 成交人必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

- 付款方式

由招标人按下列程序付款：

- 预付款：签订合同后7个工作日内，支付合同总价的30%

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30日历天，支付合同总价的70%。

- 成交人凭以下有效文件与招标人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）成交通知书。

报价文件格式

## 报价文件包装封面参考

报 价 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目名称：云浮市云城区人民医院医疗设备采购项目 项目编号：ZX19YF00QY050 竞价人名称： 竞价人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 报价文件目录表

项目名称：云浮市云城区人民医院医疗设备采购项目

项目编号：ZX19YF00QY050

| 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
|  | 报价函 |  |  |  |  |
|  | 竞价人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |  |  |  |
|  | 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件 |  |  |  |  |
|  | 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  | 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  | 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书和法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 报价一览表 |  |  |  |  |
|  | 报价分项报价表 |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  | 竞价人认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

## 报  价  函

致：云浮市众信招标代理有限公司

我方确认收到贵方        （项目名称）                的竞价文件（项目编号：ZX19YF00QY050），    (投标竞价人名称、地址)   作为投标竞价人已正式授权    (投标竞价人授权代表全名、职务)   为我方签名代表，代表我方提交投标报价文件进行投标报价。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构竞价文件的各项规定，自愿参加投标报价, 并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞价文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标报价自报价截止日起90天内有效。如果我们的投标报价被接受，则直至合同生效时止，本投标报价始终有效并不撤回已递交的报价文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞价文件的要求，我们同意放弃对竞价文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标代理机构要求的有关投标报价的一切数据或资料。

- 我们完全理解采购招标代理机构拒绝迟到的任何投标报价和最低投标报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对竞价文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标报价处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪   造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于招标人和云浮市众信招标代理有限公司

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （竞价人地址）

法定代表或竞价人授权代表（签名或盖章）：

职务：

竞价人名称：

竞价人公章：

电话：                传真：              邮编：

## 竞价人资格声明函

云浮市众信招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布   （项目名称）   （项目编号：ZX19YF00QY050）的采购公告，本公司愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （竞价人地址）  的  （竞价人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交报价文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为竞价人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（竞价人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

报价名称（公章）：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：                       签字日期：

被授权人（竞价人授权代表）（签字或盖章）：

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司报价文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

竞价人名称：（盖章）：

地址：

日期：

## 报价一览表

竞价人名称：                                                       项目编号：ZX19YF00QY050

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币 元）： 小写：RMB 大写： |

竞价人名称（盖公章）：

法定代表人或竞价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

## 招标代理服务费承诺书

云浮市众信招标代理有限公司：

本公司     (竞价人名称)   在参加在贵公司举行的       (项目名称)        项目(项目编号：ZX19YF00QY050)招标中如获成交，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意云浮市众信招标代理有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

竞价人名称(盖章)：

单位地址：

电话：

传真：

法定代表人或竞价人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）